Centre de formation
de
DOUAI-CANTIN

Questionnaire TMET

Nom :
Prénom :

Question 1 :

Une chaufferie composée d'une seule chaudière de moyenne puissance (> à 70 kW) possède des éléments de sécurité obligatoires. Ils sont au nombre de :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Précisez lesquels et le nombre :

Question 2 :
Cette chaudière a une puissance de 870 kW. Calculez le débit d'eau nécessaire à l'irrigation du corps de chauffe si le delta t° est de 15 K ?

Question 3 :
En fonction des différents éléments mis à votre disposition ainsi que des documents de formation, calculez le diamètre de la tuyauterie du circuit primaire, si l'on considère une vitesse de tuyauterie approchant les 1,5 m/s ?

Question 4 :
Cette chaudière étant de conception ancienne, les retours trop froids sont préjudiciables pour le corps de chauffe. Quel est l'équipement à installer pour les éviter ?

Question 5 :
Le primaire de cette installation est raccordé à une bouteille de découplage hydraulique comportant trois
circuits :
1. un circuit aérothermes avec un régime de fonctionnement de 90/70°.
2. un circuit radiateurs avec un régime de fonctionnement de 70/50°.
3. un circuit plancher chauffant avec un régime de fonctionnement de 45/35°.

Calculez approximativement la hauteur de la bouteille ?

Question 6 :
Cette bouteille doit impérativement fonctionner en casse-pression. Quelle précaution devez vous prendre ?

Question 6 :
Les 3 circuits étant régulés, comment allez vous installer les différentes vannes de régulation ?

Circuit aérothermes :

- Circuit radiateurs :
- Circuit plancher chauffant :

Question 7 :
Le régulateur du circuit aérothermes fonctionne en proportionnel et possède un Xp (bande) de 6 ° avec un consigne à 18°. Si la température est de 17° à la sonde, quelle position aura la vanne ?

Question 8 :
Calculez la loi d'eau des radiateurs pour un fonctionnement en 70/50° par -9° ?